Сборка Стеллажей с 4-5 полками с нагрузкой на полку 80 и 120 кг, стойка толщиной- 1,5 мм

Видео Инструкция есть на нашем сайте – www.stellajoff.ru/sborka

- На ровной горизонтальной поверхности на стойках отметить уровни расположения полок.

- Положить параллельно две стойки и на них, через усиливающие уголки, согласно рисунку ( два оцинкованных уголка сверху, два снизу) закрепить полки. Полки необходимо располагать таким образом, чтобы после приведения стеллажа в вертикальное положение, лицевая (гладкая без усилителя) сторона каждой полки была обращена вверх. Для обеспечения максимальной жесткости конструкции, нижнюю полку необходимо закрепить на уровне четвертого отверстия от нижнего торца стойки, а верхнюю полку на уровне первого отверстия от верхнего торца стойки. Расстояние между остальными полками определяется заказчиком.

- Сверху на полки аналогичным способом закрепить остальные две стойки.

- На нижние торцы стоек закрепить пластиковые подпятники.

- Стеллаж поднять в вертикальное положение и установить на ровную поверхность

- С помощью уровня добиться вертикального положения стоек и горизонтального положения полок

!!! С помощью гаечных ключей затянуть все соединения. Дополнительные полки крепятся к стойкам без усиливающих уголков, на 8 болтов и гаек

В стеллажах с нагрузкой на 1 полку до 80 и 120 кг входят- 16 плоских уголков (8 на нижнюю полку+8 на верхнюю, остальные полки устанавливаются просто на болт+гайка),  Уголки ставятся только на внутренний угол стойки, 2 уголка на нижнюю полку и два на верхнюю полку в разных осях.

Расчет крепежа идет по стойкам, в комплект Стойки 1900(1,5мм) и 2500 (1,5мм) входят- 4 металлических уголка, 18 болт+гайка, 1 пластиковый подпятник

При сборке стеллажей в одну линию, к первому стеллажу остальные крепятся путем присоединения полок и используются 2 стойки предыдущего стеллажа (как на рисунке).

Уголки ставятся только на внутренний угол стойки(как на рисунке) Для примера – в одиночном стеллаже используются 4 стойки, а двойном стеллаже- только 6 стоек, при этом все нагрузки сохраняются и эта конструкция наиболее устойчива, так как стеллажи связаны между собой едиными элементами.

Уголки поставляются в комплекте на нижнюю (8 штук ) и верхнюю полки (8 штук)  в стеллажах с нагрузкой на полку до 80 кг и до 120 кг- для придания каркаса стеллажу так как нагрузки на полку минимальны !!! Всего в этих стеллажах- 16 уголков, А в дополнительной секции- 8 уголков

Расчет крепежа идет по стойкам, в комплект Стойки 1900(1,5мм) и 2500 (1,5мм) входят- 4 металлических уголка, 18 болт+гайка, 1 пластиковый подпятник

Видео Инструкция есть на нащем сайте-www.stellajoff.ru/sborka